## Slide 1
DOSSIER TECHNIQUE
Hôtel de ville, Places d’Armes, 90 000 BELFORT
1
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
34 avenue Jean Jaurès
90 000 BELFORT

## Slide 2
OBJET DE L’APPEL À
MANIFESTATION D’INTÉRÊT
2
Objet
Rappel historique
Historiquement imbriquée à la province d'Alsace, c’est à la suite du siège de Belfort en 1871 que se détache Belfort du reste de l'Alsace-Lorraine, alors rattaché à l'Empire allemand. La ville s'étend alors largement, passant de 8 000 à 34 000 habitants entre 1870 et 1914. Des faubourgs sont aménagés sur la rive droite de la Savoureuse. L’installation des forges au quartier des Forges, mais aussi la venue à Belfort dans le quartier Jean Jaurès des usines DMC et Société alsacienne de constructions mécaniques après le siège de 1870, contribueront à l'urbanisation de faubourgs industriels.
Le baby-boom, l’immigration venue du monde rural et des anciennes colonies d'après-guerre accroissent fortement les besoins en logements. Des quartiers périphériques plus denses connaissent un essor important. Aujourd’hui, si la ville conserve sa position stratégique de bassin d’emploi, et reste la porte d’entrée des nouveaux arrivants, Belfort perd des habitants sous l’effet conjugué de la baisse du nombre de naissances, de la périurbanisation, et de la baisse de l’emploi local.
Les nouveaux arrivants à Belfort n’ont souvent pas la possibilité de parcours résidentiel intra-muros il n’y a pas toujours les formes d’habitat ciblées. De plus, le foncier disponible sur Belfort pour développer du logement neuf est rare.
Le quartier Jean Jaurès face à la problématique du renouvellement urbain
Un diagnostic du quartier Jean Jaurès - Belfort Nord révèle une vraie fragilité de ce quartier qui représente un tiers de la population belfortaine avec 15 000 habitants soit 8300 ménages.
Le quartier perd de sa population qui est plutôt modeste et vieillissante avec une augmentation de 11% du nombre de personnes âgées, ce qui pose des questions d’adaptation des logements. En parallèle, le nombre de jeunes et de familles diminue.
D’une part, le parc qui est privé à 75% est particulièrement ancien dont 56% des logements on été construits avant 1946. Aujourd’hui 3200 logements sont des passoires thermiques, soit 35% du parc. D’autre part, 20% des ménages sont précaires, et il faut compter 1700 ménages pauvres, qui ont potentiellement des difficultés pour entretenir leur logement.
On dénombre sur le quartier 360 immeubles dégradés ou vétustes. On compte aujourd’hui 1120 logements vacants soit 12% du parc. Finalement, le parc de logements sur ce quartier est principalement privé, en copropriété, en collectif ancien et peu qualitatif.
Ville de Belfort

## Slide 3
3
Objet
Contexte
La Ville de Belfort a pour objectif de mettre en œuvre une stratégie de revitalisation urbaine, notamment dans le quartier Jean Jaurès.
Cette ambition se traduit par plusieurs orientations :
Combiner une offre de logements neufs et la requalification du parc existant pour entretenir l’image d’une ville dynamique et renouvelée visant l’arrivée de nouveaux ménages.
Développer des formes d’habitat attractives pour les familles ;
Exploiter le rapprochement domicile-travail-services comme un avantage à vivre en ville ;
Préserver un cadre de vie de qualité, en respectant les vues sur le grand paysage et l’architecture propre à la ville avec une politique colorimétrique très forte et un grand inventaire des bâtis et arbres remarquables.
Engagement de la Ville de Belfort sur les opérations en cours
La Ville de Belfort est attentive aux respects des normes et réglementations en vigueur ainsi qu’à la mise en valeur de son patrimoine historique.
L’ensemble des projets s’inscrivent dans une démarche visant à améliorer les consommations énergétiques et à optimiser les démarches environnementales.
Par ailleurs, la ville s’est engagée dans une démarche de gestion intégrée des eaux pluviales et de lutte contre les îlots de chaleur.
De manière générale, il s’agit de proposer aux acteurs du territoire de s’emparer de ce bâtiment pour imaginer de nouveaux lieux de vie, au cœur des quartiers, au bénéfice du plus grand nombre.
Ville de Belfort
OBJET DE L’APPEL À
MANIFESTATION D’INTÉRÊT

## Slide 4
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
4
Présentation générale de l’opération
Les ruptures physiques
La Savoureuse : La rivière représente une rupture très présente dans le tissu urbain. Elle traverse la ville en son centre à proximité des zones d’activité et offre également des lieux de promenade ;
L’avenue Jean Jaurès : L’avenue est un axe majeur en termes de circulation, reliant le centre ville de Belfort à Valdoie ;
La voie ferrée : L’emprise du chemin de fer marque une délimitation importante entre la zone industrielle (Alstom, GE, Techn'hom) et la quartier Jean Jaurès.
Situation géographique
Plan de situation
Ville de Belfort

## Slide 5
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
5
Présentation générale de l’opération
Emprise du bâtiment situé 34 avenue Jean Jaurès
Adresse
34 avenue Jean Jaurès
90 000 Belfort
Référence cadastrale
Parcelle n°145
Section AI
Contenance de 495 m²
PLU de Belfort
Zone UAb
Le projet se situe dans les périmètres suivants :
ORT
ACV
Probablement OPAH RU 2025
Hors QPV
Carte jointe en annexe
Ville de Belfort

## Slide 6
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
6
Présentation générale de l’opération
Risque sismique
Risque inondation
La commune de Belfort est localisée en zone 3 (sismicité modérée).
La parcelle n’est pas située dans une zone inondable.
Ville de Belfort

## Slide 7
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
7
Présentation générale de l’opération
Risque et gonflement des argiles
Cavités souterraines & Mouvement de terrain
La commune de Belfort est concernée par l’aléa retrait et gonflement des argiles. Cependant, le risque est faible au niveau du site de projet.
La parcelle n’est pas concernée.
Le projet se situe également en risque faible d’aléas d’effondrement et d’affaisssment lié au Karst.
Ville de Belfort

## Slide 8
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
8
Présentation générale de l’opération
Risque radon
Pollution des sols
La commune de Belfort est soumise à un risque important lié à la présence de radon.
Sur l’ensemble de la commune de Belfort, sont recensés 7 sites pollués ou potentiellement pollués.
La parcelle n’est pas concernée.
Ville de Belfort

## Slide 9
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
9
Présentation générale de l’opération
Anciens sites industriels & Activités de service
Canalisations dangereuses
Sur l’ensemble de la commune de Belfort, sont recensés 451 anciens sites industriels ou activités de service.
Le 143 avenue Jean-Jaurès et le 10 Paul Bert sont concernés.
Les canalisation dangereuses sont situées en dehors du périmètre du projet.
Ville de Belfort

## Slide 10
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
10
Présentation générale de l’opération
Environnement sonore
Le projet est implanté à proximité d’infrastructures de transport terrestre bruyantes. De ce fait, il est situé dans un périmètre de prescriptions d’isolations acoustiques.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la ville de Belfort est joint en annexe.
Dépassement du plafond sur une période de 24h Lden>68 db
Ville de Belfort

## Slide 11
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
11
Présentation générale de l’opération
Protection au titre des abords des monuments historiques
Le projet se situe dans un périmètre MH.
Ville de Belfort

## Slide 12
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
12
Présentation générale de l’opération
État des lieux
34 avenue Jean Jaurès
Type | Immeuble collectif composé d’un ancien bar
Date de construction | < 1949
Nombre d’étages | R+1+Combles
Nombre de logements | 1 logement situé au dernier étage 87 m²
Local d’activité | RDC et R+1 : Ancien Bar de 171 m²
Stationnement | Non
Annexes | Caves 2 locaux situés dans la cour arrière
Espaces extérieurs | Espace vert d’une surface approximative de 335 m²
Photos jointes en annexe.
Ville de Belfort

## Slide 13
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
13
Présentation générale de l’opération
Diagnostic technique
Situation sociale et économique
Situation du maitre d’ouvrage
La Ville de Belfort est propriétaire de l’ensemble du bâtiment et de la parcelle associée.
Données sociales d’occupation
Le bâtiment est actuellement entièrement vide.
Plans disponibles : L’ensemble des niveaux ont été relevés par un géomètre et un plan de bornage a été réalisé. Les documents sont disponibles en annexe.
Etat général du bâtiment : Moyen état
Performance énergétique : DPE VIERGE
  Production de chauffage : chaudière individuelle gaz et convecteurs électriques
  Production d’ECS : chaudière individuelle gaz
  Isolation : mur en pierre donnait sur l’extérieur
  Menuiserie extérieure : PVC double vitrage, bois simple vitrage
  Système de ventilation : Par ouverture des fenêtres
Installation électrique : Nombreuses anomalies présentant des risques de contacts directs et du matériel vétuste
Assainissement : Non conforme : prévoir la déconnexion des EP pour infiltration sur la parcelle
Amiante : Présence d’un conduit extérieur amianté (diag amiante avant vente)
Plomb : Faible présence sur porte et huisserie (CREP avant vente)
Ville de Belfort

## Slide 14
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
14
Présentation générale de l’opération
Réseaux éclairage public
Réseaux Orange
Ville de Belfort

## Slide 15
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
15
Présentation générale de l’opération
Réseaux Enedis
Réseaux gaz
Ville de Belfort

## Slide 16
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’OPÉRATION
16
Présentation générale de l’opération
Réseaux AEP
Réseaux Assainissement
Ville de Belfort

## Slide 17
CONTRAINTES TECHNIQUES
17
Contraintes urbaines (PLU)
Les éléments qui figurent ci-dessous sont issus du PLU de Belfort et constituent une aide pour l’élaboration du projet. Cette liste n’est donc pas exhaustive.
Le projet, en zone UA est fait d’un habitat dominant avec présence d’activités nombreuses, mais moins dense et de forme diversifiées. Cette zone est destinée à héberger des fonctions de centralité diversifiées tournées vers l’ensemble du bassin de vie.
Instauration d’un coefficient de biotope par surface (CBS)
Le calcul du coefficient affecté à une autorisation de bâtir ou d’aménager intègre une analyse de la totalité des surfaces et de leur traitement en terme végétal. Ainsi les surfaces semi-perméables, toitures végétalisées, espaces verts sur dalle… et les sols laissés en terre, sont associées pour atteindre un objectif plus ambitieux que par la seule limitation des emprises bâties.
Autres règles particulières de traitement végétal
Les aires de stationnement découvertes doivent recevoir un aménagement paysager et être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour quatre places.
Les surfaces situées en avant des constructions laissant un espace avec l’alignement de voirie doivent être végétalisées afin de contribuer à un paysage urbain adouci.
Des surfaces diverses laissées non construites (talus, espaces libres non affectés) doivent revêtir un caractère végétal.
Accès véhicules aux parcelles
En règle générale, toute unité foncière, c'est-à-dire parcelle ou ensemble de parcelles attenantes appartenant à une même propriété, y compris celle supportant des garages individuels, en groupes ou isolés ou des parkings privés, ne peut avoir plus d'un accès par voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) qui la borde.
Réseau d’assainissement
Tout nouvel ouvrage, nouvelle construction ou nouvelle installation doit être raccordé par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement. Dans tous les cas, l'évacuation des eaux usées dans les rigoles des voies ou dans les réseaux pluviaux (existants ou à créer) est interdite.
Règles applicable aux eaux pluviales
Un système permettant la gestion des eaux pluviales sur la parcelle (tranchées filtrantes, puits d’infiltration…) doit donc être prévu pour toute nouvelle construction, extension ou aménagement de terrain. Le recours à un rejet vers le réseau d’eaux pluviales communautaire n’est pas un droit mais une possibilité qui sera étudiée par le gestionnaire du réseau au cas par cas et comme ultime recours.
Contraintes de réalisation
Ville de Belfort

## Slide 18
18
Saillies sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou sur alignement
Les saillies sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou sur l’alignement sont interdites sauf dans les cas suivants :
Les balcons et oriels
  En saillie sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
  avoir une profondeur ne dépassant pas les 2/3 de la largeur des trottoirs et au maximum 1,50 m ;
  laisser un espace libre d’au moins 0,80 m compté à partir du bord du trottoir ;
  être situés à une hauteur minimum de 2,50 m par rapport au niveau du trottoir.
  En saillie sur l’alignement
  Les balcons et oriels peuvent faire saillie par rapport à l’alignement à condition qu’ils soient situés à une hauteur minimum de 2,50 m par rapport au niveau du terrain fini.
Les SAS d’entrée et escaliers sont autorisés en saillie sur alignement à condition d’être de dimension modeste et de ne pas dépasser 20% du linéaire de façade.
Les marquises et auvents
  En saillie sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique
  Les marquises et auvents en encorbellement ou suspendus (les édicules avec poteaux sont interdits) sont autorisés en saillie sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à condition de respecter l’ensemble des conditions suivantes :
  ne pas faire saillie de plus de 1,50 m par rapport à l'alignement ;
  être en retrait de 0,80 m par rapport au bord du trottoir ;
  être situés à une hauteur minimum de 2,20 m par rapport au niveau du trottoir ;
  être adaptés au style architectural de la construction sur laquelle ils sont posés.
  En saillie sur l’alignement
  En rez-de-chaussée, les marquises, auvents, sas d’entrée et escaliers sont autorisés en saillie sur l’alignement à conditions d’être de dimension modeste et de ne pas dépasser 20% du linéaire de la façade.
Les débords de toiture seront autorisés en saillie sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou sur l’alignement dans la mesure où :
  ils ne dépassent pas de plus d’1,00 m par rapport aux limites de ces voies ou de l'alignement ;
  sous réserve de laisser une hauteur libre de 2,50 m mini par rapport au niveau du trottoir et une distance de 0,80 m mini par rapport au bord du trottoir.
Emplacement poubelle
Les conteneurs ne devant pas séjourner sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique dans la journée, ils doivent être obligatoirement remisés sur le domaine privé. Un emplacement doit donc être idéalement prévu à cet effet.
Contraintes urbaines (PLU)
Contraintes de réalisation
CONTRAINTES TECHNIQUES
Ville de Belfort

## Slide 19
19
Eléments qualitatifs
Si la construction ou l’ouvrage comporte un élément historique ou décoratif ayant un intérêt particulier (une porte ouvragée, une enseigne historique, une ferronnerie d’art, une modénature de facture exceptionnelle, une plaque commémorative), celui-ci doit être préservé et intégré au projet.
Volumes
Tout escalier extérieur doit s'intégrer à l'architecture et au volume de l'habitation pour ne pas rompre l'harmonie de la façade.
Les extensions doivent présenter un volume proportionnel à celui de la construction sur laquelle elles s’implantent afin de ne pas déséquilibrer visuellement l’ensemble. Elles doivent également tenir compte de l’espace non-bâti résiduel ainsi créé.
Les marquises, auvents, sas d’entrée et vérandas doivent être de proportions harmonieuses et compatibles avec le style de la construction principale.
Percements
Les doubles fenêtres rapportées en extérieur sont interdites.
Les caissons de volets roulants ne doivent pas faire saillie par rapport au nu de l'encadrement. Les caissons de volets roulants apparents doivent avoir un aspect esthétique en adéquation avec le style architectural de la construction. À défaut, des lambrequins peuvent être imposés.
Les baies des sous-sols considérés comme des niveaux à part entière doivent obligatoirement être traitées en fenêtres et non en soupiraux à l'exception des baies des garages et des locaux techniques.
Dans un souci d'homogénéité, toute modification apportée aux façades existantes doit respecter le caractère du bâti : types d'ouvertures, proportions et modénatures.
Dans le cadre d’une réfection partielle d’immeubles, l’ensemble des fenêtres et volets remplacés doit respecter le caractère initial de la construction. Pour ces immeubles, une unité de couleur et de modèle doit être conservée.
Matériaux
Sont autorisés les matériaux locaux ou industrialisés dont l'aspect n'altère pas le caractère de l'habitat ou de l'environnement.
Les matériaux dont l’aspect final ne garantit pas une finition esthétique et qualitative suffisante sont interdits (exemple : lambris PVC). Les fenêtres et volets roulants présentant un aspect « imitation bois » sont tolérées.
Lors d'un ravalement de façade, les éléments en pierre sont obligatoirement conservés et remis dans leur état naturel. Aussi, les peintures ou badigeons sur pierres apparentes sont interdits sauf si l’état de vétusté de la pierre nécessite un traitement spécifique. Le "granito" doit, quant à lui, être laissé à l'état naturel. Il peut cependant être peint si son état le nécessite dans une teinte se rapprochant de l'origine s’il s’agit d’un soubassement. Le granito en modénatures doit respecter le nuancier spécifique pour les modénatures.
Les enduits de mortier gris doivent être obligatoirement peints.
Les bardages et revêtements de façade peuvent exceptionnellement, être autorisés s'ils sont intégrés dans une composition d’ensemble mettant en valeur les éléments du projet. Ces revêtements restent interdits pour les façades possédant des modénatures en pierre.
Contraintes urbaines (PLU)
CONTRAINTES TECHNIQUES
Contraintes de réalisation
Ville de Belfort

## Slide 20
20
Isolation thermique par l’extérieur
L’ITE est interdite dans les cas suivants :
sur les façades en pierres ;
sur les façades comportant des éléments remarquables d’architecture. Il s’agit notamment de modénatures ou autres éléments décoratifs ;
sur les façades des constructions comprises dans un front bâti continu dont les nus de façades sont situés sur un même plan ;
Une ITE peut être autorisée sous réserve des conditions stipulées au PLU (recréer les éléments existants, ne pas remettre en cause la spécificité de la construction/ouvrage, débords de toit suffisant, ITE prolongée jusqu’au sol avec mise en place d’une étanchéité, …).
Couleurs
Deux constructions successives ou ouvrages ne peuvent avoir leurs murs dans la même gamme de couleurs (voir les différentes gammes du nuancier de la ville de Belfort en annexe 1 des PAP). Toutefois, sur une même unité foncière, les murs des différentes constructions non contiguës peuvent être traités de la même couleur, sous réserve de ne pas remettre en cause le rythme général de colorisation de la rue.
L'utilisation du noir, blanc ou toutes sortes de blancs cassés, beiges, crèmes, gris non colorés sur des grandes surfaces est interdite.
Par ailleurs, chaque élément de façade différent doit avoir un traitement et une couleur différente. Toutefois, lorsque plusieurs éléments présentent un matériau ou un aspect identique, il est permis de leur appliquer un traitement ou une couleur identique.
Les modénatures doivent être peintes (sauf exceptions prévues). La mise en peinture des modénatures doit permettre de mettre en valeur leur volume.
Les balcons en maçonnerie peuvent être peints en beige afin de faciliter la lecture des volumes.
Les ferronneries et les lambrequins doivent être traités avec des tons soutenus à l'exclusion du noir, du blanc, du beige et du gris (hors gris métallisé toléré).
Les portes de garages et volets roulants ne peuvent pas être de couleur noire. De même, le blanc est interdit pour les portes de garage et les volets roulants lorsque ces derniers représentent une surface trop.
Les dauphins, lorsqu’ils sont en fonte, doivent être traités de manière à rappeler la couleur du matériau d’origine (voir nuancier).
Petits équipements
Les petits équipements ne doivent en aucun cas dénaturer les supports sur lesquels ils s’implantent. Les fils apparents en façade sont interdits.
Les immeubles collectifs et les groupes d'habitations doivent être équipés d'une antenne commune unique par immeuble à laquelle les différents logements sont raccordés. Les antennes ne peuvent être situées en façade. Elles ne peuvent pas, sauf impossibilité technique, être situées sur un pan de toiture incliné vers la rue ni sur les faîtages.
Les climatiseurs ou autres appareils thermiques de régulation (pompes à chaleur, double flux) ne peuvent pas être situés en façades principales. Ils ne doivent pas être fixés en allège de balcon, de loggia ou de fenêtre, ou disposés au milieu d’une baie condamnée, ou sur les acrotères ou encore sur un pan de toiture incliné. Ces éléments, lorsqu’ils sont visibles, sont systématiquement habillés de ventelles ou tout autre système permettant d’assurer leur intégration architecturale. Leur traitement est particulièrement soigné s’ils sont visibles du domaine public.
Les panneaux solaires posés en saillie des façades sont interdits. Ceux posés en applique, devront tenir compte des éléments de façade afin de ne pas créer d’effet patchwork et être alignés entre eux. Les tuiles solaires peuvent être utilisées.
Contraintes urbaines (PLU)
CONTRAINTES TECHNIQUES
Contraintes de réalisation
Ville de Belfort

## Slide 21
21
Toitures
En cas de rénovation de toiture, le projet doit prendre en compte le type de couverture existante (densité, matériaux…). S’il participe à l’intérêt architectural de l’édifice ou de l’environnement, il doit être restitué.
Si la construction/ouvrage comporte un élément historique ou décoratif en toiture ayant un intérêt particulier, celui-ci doit être préservé et intégré au projet.
De manière générale, les toitures doivent déborder de 0,30 m minimum sur toutes les façades (gouttières non comprises), sauf pour les lucarnes et en limite mitoyenne de propriété.
La pente des toiture doit se située entre 30° et 45°.
Les pans de toiture situés en limite du domaine public doivent être pourvus de pare neige.
Les couvertures en tuiles sont à dominante rouge. (hors cas des toitures à la Mansart) Sauf considérations architecturales particulières, les matériaux de couverture sont de même type et de même couleur sur une même unité foncière.
Sont autorisés le zinc naturel ou coloré, et le cuivre dans sa couleur naturelle.
Sont aussi autorisés les bacs acier et le shingle de couleur ardoise ou rouge ou ayant des aspects se rapprochant de l’aspect zinc.
L’isolation thermique par l’extérieur en toiture doit être particulièrement soignée et doit respecter les proportions du toit afin de ne pas dénaturer la toiture et de ne pas « alourdir » son image.
Les lucarnes, les fenêtres de toit et les terrasses rentrantes ne doivent pas coïncider avec le faîtage de la toiture sauf pour des raisons d’intégration architecturale. Une garde de 1 m minimum doit être observée par rapport au faîtage. De même, tous les éléments de toit précités ne doivent pas être positionnés à une distance inférieure à 1 m de l’égout du toit.
La toiture des lucarnes à pans peut avoir une pente comprise entre 15° et 45° et un débord de toit inférieur à 30 cm.
Les lucarnes retroussées (chiens assis), à gâble, en guitare, à jouées galbées ou trapèzes et les lucarnes-pignons sont interdites.
Les « terrasses baignoires » ou terrasses rentrantes en toiture sont autorisées dans la mesure où elles sont de taille modeste et s'intègrent à l'architecture et à son environnement.
Les cheminées doivent être simples, massives et bien proportionnées. Les conduits de cheminées extérieurs bruts ne sont pas autorisés. Seuls ceux présentant un aspect de finition esthétique suffisant (habillages, enduits ou autres…) peuvent être acceptés.
Au-dessus des hauteurs totales prescrites, seuls des ouvrages techniques strictement indispensables et de faible importance sont autorisés.
Contraintes urbaines (PLU)
CONTRAINTES TECHNIQUES
Contraintes de réalisation
Ville de Belfort

## Slide 22
22
Ville de Belfort
Aménagement des espaces libres
La limite entre domaine public et domaine privé doit être matérialisée au sol (clôtures, bordures, pavés engravés…).
Les petits équipements tels que transformateurs, boîtes aux lettres, locaux poubelles sont, sauf en cas d'impossibilité technique, intégrés aux ou ouvrages existants ou à créer. Dans le cas où ils sont traités isolément, leur insertion dans le paysage doit être assurée, notamment par la création d'écrans de verdure.
Les coffrets (EDF, GDF, etc.) ne doivent en aucun cas être implantés ou faire saillie sur les trottoirs ou l'espace public sauf impossibilité technique. Ils doivent être encastrés dans les façades ou les parties maçonnées des clôtures.
  Clôtures
Les clôtures ouvragées existantes ayant un intérêt patrimonial doivent être, si leur état de conservation le permet, restaurées et conservées.
Les clôtures sont autorisés avec des matériaux locaux ou industrialisés dont l'aspect n'altère pas le caractère de l'habitat ou de l'environnement (pierre, grès des Vosges, briques de parement, bois naturels traités, bétons blancs ou bétons gris structurés, inox mat, aluminium naturel ou anodisé ou coloré). Sa couleur doit respecter les nuanciers des surfaces ponctuelles.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 m. Cependant, elle pourra atteindre 2,50 m lorsque l'opération s'inscrit dans un projet d'ensemble redéfinissant les relations entre l'espace public et l'espace privé.
Le portail doit être traité de manière homogène en harmonie avec la clôture.
La partie inférieure de la clôture (y compris du portail et du portillon) peut être soit ajourée soit pleine. Dans ce dernier cas, la partie pleine ne doit pas, sauf exceptions, excéder 1 m de hauteur.
La partie supérieure de la clôture doit être ajourée et assurer une transparence. Exceptionnellement en limite séparative et sur une distance n’excédant pas un tiers de la longueur totale de la clôture sur le côté concerné, peuvent être autorisées des clôtures pleines sur toute hauteur en guise de brise vue.
Les clôtures en limite de domaine public ou de voie privée doivent également comporter des éléments de finition esthétiques urbaine.
Contraintes urbaines (PLU)
CONTRAINTES TECHNIQUES
Contraintes de réalisation

## Slide 23
34 Avenue Jean-Jaurès
90 000 BELFORT
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT